## Slide 1: MANAJEMEN PROSES
Disusun Oleh :
Febry Eka Purwiantono, M.Kom

## Slide 2: Definisi Proses
Proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi.
1
Proses adalah program yang sedang dieksekusi.
2
Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi.
3

## Slide 3: Konten Proses
Proses biasanya berisi :
Data : Kumpulan informasi di dalam proses.
1
Instruksi : Arahan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
2
3
Register Pemroses : Lokasi yang tersedia dan mudah diakses oleh CPU (Central Processing Unit).
Detail

## Slide 4: Pemroses
Detail
Pemroses terdiri dari 3 komponen yaitu :
Control Unit (CU) : Berfungsi untuk mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer.
1
Aritmetic Logic Unit (ALU) : Berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika.
2
Register : Merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama.
3

## Slide 5: Register
Accumulator Register (AX) : Berfungsi sebagai akumulator dan berhubungan dengan jenis-jenis operasi khusus seperti aritmatika, I/O, shift (menggeser), logic, rotate, dan operasi desimal berkode biner.
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
General Purpose Register (Scratch-Pad Register)
1
Base Register (BX) : Berfungsi sebagai register utama untuk mereferensikan alamat memori. Operasi yang dapat disimpan adalah rotate, logic, shift, dan aritmatika.

## Slide 6: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Counter Register (CX) : Berfungsi sebagai penyimpan logika sekuensial dengan instruksi tertentu, misalnya terhadap perintah loop dan operasi string.
General Purpose Register (Scratch-Pad Register)
1
Data Register (DX) : Berfungsi untuk menyimpan alamat port I/O selama operasi I/O tertentu, baik alamat port 8 bit maupun 16 bit. Digunakan juga dalam operasi perkalian dan pembagian.

## Slide 7: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Code Segment Register (CS) : Berfungsi untuk mencatat segmen dari kode program atau instruksi. Biasanya kode mesin diletakkan pada segmen ini.
Register Segment (16 Bit)
2
Data Segment Register (DS) : Berfungsi untuk menyimpan alamat dari segmen dimana data terletak.

## Slide 8: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Stack Segment Register (SS) : Berfungsi untuk menyimpan alamat segmen memori yang dipergunakan sebagai stack. Termasuk operasi PUSH dan POP juga berada pada segmen ini.
Register Segment (16 Bit)
2
Extra Segment Register (ES) : Berfungsi untuk menyimpan alamat segmen tambahan, misalnya alamat display, alamat sistem operasi, dan sebagainya.

## Slide 9: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Instruction Pointer Register (IP) : Register yang berpasangan dengan CS (Code Segment Register) sebagai register utama untuk menunjukkan baris perintah program. Pada saat program dijalankan, IP akan langsung menunjuk pada awal program. CS dan IP berfungsi sebagai program counter yang ditulis dengan format CS:IP.
Pointer Register
3

## Slide 10: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Stack Pointer Register (SP) : Digunakan untuk operasi stack seperti menyimpan alamat return saat memanggil subroutine (prosedur). SP merupakan register yang secara implisit digunakan oleh perintah PUSH dan POP untuk menyimpan dan mengambil kembali dari stack.
Pointer Register
3
Base Pointer Register (BP) : Sebagai penunjuk utama dalam stack yang disediakan untuk penyimpanan data.

## Slide 11: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Source Index (SI) : Dipakai sebagai pointer atau tempat penyimpan data yang mana menunjuk ke alamat sumber dari byte atau word dalam sebuah string.
Index Register
4
Destination Index (DI) : Dipakai sebagai pointer atau tempat penyimpan data yang mana menunjuk ke alamat tujuan dari byte atau word dalam sebuah string.

## Slide 12: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Flag Register
5
Carry Flag (CF) : Sebuah bit dalam register yang digunakan untuk menunjukkan kapan sebuah aritmatika Carry Out atau Borrow dihasilkan oleh posisi bit yang paling signifikan pada ALU (Aritmetic Logic Unit).
8 + 1 = 9 (Carry Out 0)
8 + 8 = 16 (Carry Out 1)

## Slide 13: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Flag Register
Carry Flag (CF) : Sebuah bit dalam register yang digunakan untuk menunjukkan kapan sebuah aritmatika Carry Out atau Borrow dihasilkan oleh posisi bit yang paling signifikan pada ALU (Aritmetic Logic Unit).
5
23 - 1 = 22 (Borrow 0)
23 - 5 = 18 (3 Borrow 1 dari angka 2)

## Slide 14: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Flag Register
Parity Flag (PF) : Menset nilai odd (ganjil) or even (genap) di dalam representasi bilangan biner dari hasil operasi terakhir. Jika hasilnya adalah genap, maka nilai diset menjadi 1, sedangkan jika hasilnya adalah ganjil, maka nilai diset menjadi 0.
5
26 = 11010 (Parity 0)
58 = 111010 (Parity 1)

## Slide 15: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Flag Register
Auxiliary Flag (AF) : Digunakan oleh instruksi pegaturan desimal yang mana menset nilai menjadi 1, jika dalam penjumlahan/pengurangan pada bit ke 4 atau 3 menghasilkan Carry Out/Borrow, jika sebaliknya, maka nilai diset menjadi 0.
5
101001
001100
--------- +
110101
AF = 1
101001
001100
--------- -
011101
AF = 1

## Slide 16: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Flag Register
Zero Flag (ZF) : Menset nilai menjadi 1, jika hasil instruksi adalah 0 atau null.
5
Sign Flag (SF) : Menset nilai menjadi 1, jika hasilnya adalah negatif dan bernilai 0 jika hasilnya adalah positif.
5 – 21 = -16
10101
00101
-------- -
10000
01111

## Slide 17: Register
Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :
Flag Register
011001
010111
------------ +
110000
5
011001
010111
------------ -
000010
CF = 0
PF = 1
AF = 1
ZF = 0
SF = 0
Kembali
CF = 0
PF = 0
AF = 0
ZF = 0
SF = 0